## Slide 1: ファイバー面分光装置KOOLS-IFU - 京大3.8 m望遠鏡との接続に向けて -
第7回可視赤外線観測装置技術ワークショップ
(2017/Nov./16)
松林 和也 (国立天文台)
研究協力者:太田 耕司、岩室 史英、仲谷 善一 (京都大学)、吉田 道利、神戸 栄治、筒井 寛典、岩田 生、泉浦 秀行、
中屋 秀彦、鎌田 有紀子 (国立天文台)

## Slide 2
目的
岡山188 cm望遠鏡（昨年まで）及び京大-岡山3.8 m望遠鏡（来年から）で、面分光装置を用いて即時可視光分光データを取得
科学的目標
  位置決定精度10”-20”のshort GRB
  重力波源天体の可視光対応天体
  銀河等の広がった天体
  超新星候補の即時分光
  等々

## Slide 3
ファイバーバンドル
2次元アレイ
(望遠鏡側)
1次元アレイ
(KOOLS側)
ファイバーの長さ：24 m
透過率： 80% (表面反射込)
Filling factor： 58%

## Slide 4
KOOLS-IFU @OAO 188 cm望遠鏡
ファイバーバンドル
可視光分光器 KOOLS

## Slide 5
KOOLS-IFU @京大-岡山3.8 m望遠鏡
第1期観測装置に採択
KOOLS-IFUアップグレードと移設の準備が進行中

## Slide 6
KOOLS-IFUアップグレード
KOOLSはメンテナンス・アップグレードが必要
  特にスループット改善
アップグレード項目
  CCD交換
  次数選択フィルタとグリズム交換
  ファイバーバンドル改善
  青側 / 赤側のスペクトル同時取得
  制御系更新
  キュー観測対応 (将来的には自動観測？)

## Slide 7
新CCDインストール @先端技術センター
読み出しノイズ低減
読み出し時間短縮
欠損領域の減少
長波長側の量子効率向上

## Slide 8
フィルタ・グリズム交換
(左) 新次数選択フィルタ。透過率~98%。 (右) 旧フィルタ。透過率~84%
青側VPHグリズム。ピーク透過率~80%。
未インストール

## Slide 9
MLA付き2次元ファイバーアレイ
現ファイバーバンドルは2次元ファイバーアレイ側のfilling factorが58%
光損失を減らしたい
2次元MLAと組み合わせて、filling factor ~ 100%を目指す
ファイバーアレイとMLAを設計中
KOOLS-IFUの2次元ファイバーアレイ端末
(検討中)

## Slide 10
3.8 m望遠鏡インストルメントローテータ
ナスミス台に置く、望遠鏡の鏡の傾斜などの測定装置、観測装置、較正光源などを載せる機構
ローテータ案 (by仲谷さん)
~2 m
望遠鏡からの光
preliminary

## Slide 11
ローテータ側面図
望遠鏡第3鏡
装置
ファイバー
大型装置
200
70
光軸
どこかに
ガイダーカメラ

## Slide 12
ファイバーステージ案 正面図
900 mm
ファイバー
奥に
大型装置
折り曲げ鏡
preliminary

## Slide 13
ファイバーステージ案 側面図
40 mm
65 mm
preliminary

## Slide 14
まとめ
3.8 m望遠鏡でのKOOLS-IFU共同利用観測に向けて準備中
KOOLS-IFUアップグレード
  CCDとフィルターは交換済、グリズムは交換中/検討中
  2次元MLA付きファイバーバンドルを検討中
3.8 m望遠鏡インストルメントローテータ
  ファイバーステージを含めて、ローテータチームで協力して設計中