## Slide 1: Scintillation correction technique using tomographic wavefront sensing
2026年5月11日 月曜雑誌会

## Slide 2
● ”Scintillation correction for astronomical photometry on large and extremely large telescopes with tomographic atmospheric reconstruction”, J. Osborn, 2015, MNRAS
● ”First on-sky demonstration of a scintillation correction technique using tomographic wavefront sensing”, K. E. Hartley et al., 2023, MNRAS ● ”Scintillation correction on the VLT using tomographic wavefront sensing”, K. E. Hartley et al., 2025, MNRAS ※著者はイギリスのDurham大学のグループ
シミュレーション
Isaac Newton Telescope 2.5m での実証
VLT 8.2m での実証
参照論文

## Slide 3: 目次
● シーイングとシンチレーション ● 光学的な理解
● 原理説明 ● 2015 シミュレーション ● 2023 INT 2.5m・・・波面センサ ● 2025 VLT
● 観測諸元・・・多点波面センサ ● 取得画像と解析 ● 補正の効果
大気によるシンチレーション
トモグラフィックな波面測定
1/22
せいめい望遠鏡への適用
やってみた

## Slide 4: 高精度な測光
測光誤差の要因
2/22
S/Nへの寄与
● 読出しノイズ 光子数-1 ● 光子数の統計的ゆらぎ 光子数-1/2 ● 大気によるシンチレーション 一定 ※長時間積分(>1秒)なら積分時間-1/2
● 視野内での大気透過率の変化（雲の通過）
● フラット補正の不完全性 ● ピクセル内の感度ムラ
明るい天体を短時間積分すると顕著
系外惑星トランジット・掩蔽・激変星・フレア星
ピクセル固定すれば変動は無視できる

## Slide 5: 星の瞬き
大気ゆらぎ
3/22
短時間積分での星像
大気の屈折率分布の変化が原因
明るさの変動で 星像の肥大化・変形で 測光精度が低下 解像度が低下
シンチレーション
シーイング
今回の話題 AOで補正・スペックル干渉法

## Slide 6: 光学的な理解
4/22
光学系の有効径
上層大気が凸レンズ状
有効径大
～10km
凹レンズ状
有効径小
高層ほど影響大
地表層では影響0

## Slide 7: 波面形状の推定
5/22
波面形状の測定
開口の各点 での傾斜
● 形状計測 ▶ PDI, Zernike方式 ▶ Fixed-Pylamid方式
● 傾斜計測 ▶ Shack-Hartmann方式 ▶ Modulated-Pylamid方式
● 曲率計測
測定レンジが狭い
低次の精度が悪い
Shack-Hartmann方式の概念図
計測データの表記
波面形状
Zernike展開 （係数ベクトル）
積分
©Wikipedia

## Slide 8: 各層での波面再構成
仮に なら
の逆行列が発散しないようにノイズ分の重みを加えたもの
● この式を満たすトモグラフィーの再構成行列 を求める
6/22
：各層で再構成されたZernike係数のベクトル
：各参照星で測定されたZernike係数のベクトル
：乱流の共分散行列 ：ノイズの共分散行列
：各等価層のZernike係数をTel瞳面に射影する行列
● 最小二乗誤差となる再構成行列は以下のように書ける

## Slide 9: Zernike係数の座標変換
7/22
Metapupil ・・・・・・・・ 極座標で表されたZernike係数
Telescope Pupil ・・・ 中心がズレた部分開口でのZernike係数

## Slide 10: 望遠鏡開口での強度マップ
8/22
● 最上層での乱流による位相分布 のフレネル回折を計算 次の層での強度 , 位相 が決まる
● 2層目での乱流による位相を加えた , から ３層目での強度 ,位相 が決まる
● 地表層まで繰り返し
各層でのフレネル回折
望遠鏡開口の切り取り
開口の縁での回折が混ざらないよう 十分に大きな開口で計算
● 地表層での強度分布 から望遠鏡開口内のエネルギーを算出
測光対象の星毎に計算

## Slide 11: Isaac Newton Telescope での観測
9/22
● 広視野なShack-Hartmannカメラ
波面センサ
観測対象と諸元
● M42内のTrapediumの3星
せいめい望遠鏡で撮影したM42

## Slide 12: 取得データ
10/22
● 1つのサブ開口に複数の星
波面センサの画像
乱流層の高度
● 2つの星で開口位置を ずらして相関を取る
● 2星の離角とずれ量から 高度が求まる

## Slide 13: Isaac Newton Telescope での結果
11/22
● 測光対象：θ1 Ori C（Vmag 5.13）
● 積分時間：0.01秒、0.1秒、１秒 0.1秒×2枚=0.2秒が最良
● 測光結果：S/N=197 ▶ シンチレーションノイズ：5.1x10-3 rms 1/1.85倍に抑制 ▶ ショットノイズ ：1.6x10-4
光度曲線
パワースペクトル

## Slide 14: VLTでの結果
12/22
● 測光対象：何かのガイド星
● 観測装置：GALACSI NFM （MUSE用の前置AO）
● 積分時間：１秒相当にビニング
● 補正結果：1/2.03倍に抑制
光度曲線
INTとあまり変わらない

## Slide 15: せいめい望遠鏡での実証
13/22
● 乱流層は2層のみ ▶ 地表層 ▶ 上空10km 互いに相関がない星を使う 3.8m/10km = 1.3分角以上離れた星 ● 波面誤差のうちパワー(曲率)成分のみ補正 ● フレネル積分による光の伝播 幾何学近似 ▶ 円錐状に伝播する光路の底面積を計算
簡略化して遊んでみる
多天体の波面センサをどうするか

## Slide 16: せいめい望遠鏡での波面計測1
14/22
◯測定点数 ～700点 ×視野 8秒角 ×感度 ～5等/1秒積分
分割鏡調整用 SHセンサ (多点モード)
SEICA用 Shack-Hartmannセンサ
◯測定点数 57点 ×視野 4秒角 ◯感度 ～8等/1ミリ秒積分
▲測定点数 18点 ▲視野 80秒角 ×感度 ～5等/1秒積分
分割鏡調整用 SHセンサ (1点モード)

## Slide 17: せいめい望遠鏡での波面計測2
15/22
● 鏡の制御目標をφ20秒角程度にバラけさせる ● カメラにはTriCCSを使用
▲測定点数 18点 ◯視野 750x450秒角 (TriCCSの視野) ◯感度 ～10等/10ミリ秒積分
分割主鏡を波面センサ化
制御誤差は 地表層とみなす

## Slide 18: せいめい望遠鏡での観測
1.3 arcmin
©DSS
16/22
対象天体 ：散開星団M36
観測日 ：2026年1月23日
積分時間 ：0.01秒 ×1000枚
波長 ：g2-band
観測諸元

## Slide 19: せいめい望遠鏡での観測
9.58 (Obj.3) BD+34 1111
8.96 (Ref.) BD+34 1109
9.58 BD+34 1110
8.79 (Obj.1) BD+34 1103
9.36 BD+34 1099
使用した星
16/22
1.3 arcmin
※数値はVmag
9.14 (Obj.2) BD+34 1113
©DSS

## Slide 20: せいめい望遠鏡での観測
散開星団 M36
17/22
9.58 (Obj.3) BD+34 1111
8.96 (Ref.) BD+34 1109
9.58 BD+34 1110
8.79 (Obj.1) BD+34 1103
9.36 BD+34 1099
1.3 arcmin
※数値はVmag
9.14 (Obj.2) BD+34 1113
©DSS

## Slide 21: 解析手順1
18/22
● 1次処理
● 6個の星全体を測光 ▶ 測光半径 14秒角
● 6個の星×18スポットの重心位置を計算 ▶ 測光半径 1.4秒角
● 1000フレームの平均位置からの移動量
● 6個の星でスポット位置を平均 ＝地表層での波面誤差に相当
● 各星のスポット位置から地表層分を減算 ＝上層での波面誤差に相当 ● 鏡の半径方向への射影成分を計算

## Slide 22: 解析手順2
19/22
● 半径方向への射影成分を計算
● 半径方向への相似拡大として φ3.8mでの発散角度を計算
● 10kmでの有効開口面積を計算
● 測光カウントと有効開口面積を比較
3.8m
10km
発散角
上空での有効開口

## Slide 23: 解析結果
20/22
shot noise
● 変動の時間スケールは数フレーム(数10ms) ● シンチレーションより光子ノイズが大きい
Object 1の光度曲線
冬のジェット気流 50～100m/sなら妥当

## Slide 24: 解析結果
21/22
shot noise
● 変動の時間スケールは数フレーム(数10ms) ● シンチレーションより光子ノイズが大きい
Object 1の光度曲線
5フレーム移動平均
一応相関してる？

## Slide 25: 測光値とシンチレーションの相関
22/22
縦軸：測光カウントの変化 横軸：再構成されたシンチレー ションによる面積変化
相関はあるが改善は小 より明るい星で効果的
Object 1

## Slide 26: 測光値とシンチレーションの相関
22/22
縦軸：測光カウントの変化 横軸：再構成されたシンチレー ションによる面積変化
相関はあるが改善は小 より明るい星で効果的
Object 1
Object 2
Object 3

## Slide 27: まとめ
● 複数の星を同時に測定できるShack-Hartmannカメラ ● 行列演算で瞳面での波面 → 各乱流層での波面に変換
● 各層での波面のフレネル回折から主鏡での強度マップを再構築 ● INT 2.5m、VLT 8.2m で実証観測 → 抑制を確認 ● 2026年1月23日にM36を観測 ▶ 分割主鏡をShack-Hartmannカメラ化 ● 簡略化したOsborn 2015の手法で解析 ● 光度曲線とシンチレーション再構成値の相関を確認
トモグラフィックな波面測定
せいめい望遠鏡での観測
シンチレーションの推定